# Notation
{N} rsub {Ed}
{V} rsub {Ed}	{V} rsub {z,Ed}
{M} rsub {Ed}	{M} rsub {y,Ed}	{M} rsub {z,Ed}

{N} rsub {t,Rd}	{N} rsub {pl,Rd}	{N} rsub {u,Rd}
{V} rsub {pl,z,Rd}
{M} rsub {c,Rd}
{M} rsub {pl,y,Rd}	{M} rsub {pl,z,Rd}
{M} rsub {el,y,Rd}	{M} rsub {el,z,Rd}
{M} rsub {y,Ed}

{W} rsub {pl,y}	{W} rsub {pl,z}
{W} rsub {el,y}	{W} rsub {el,z}

{f} rsub {y}	{f} rsub {u}

{γ} rsub {M0}	{γ} rsub {M1}	{γ} rsub {M2}

{F} rsub {v,Ed}
{F} rsub {v,Rd}	{F} rsub {b,Rd}
{F} rsub {t,Ed}
{F} rsub {t,Rd}	{B} rsub {b,Rd}

{f} rsub {3}	{f} rsub {max}

{C} rsub {pe} {C} rsub {pi} {C} rsub {p,net}

{Ψ} rsub {0 S}
# Caractères spéciaux
⓪①②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑮⑯⑰⑱⑲⑳
Indices : ₀ ₁ ₂ ₃₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ
Exposants : º¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰ ⁺ ⁻
←↑→↓↔↕↖↗↘↙↺↻
≤ ≥
┴

α Ф φ Δ σ μ Х β

≈×
# Neige
## Charge de neige au sol.
EC1-1.3-§4.1
St Avre (Savoie 73) : région E
Neige normale : {S} rsub {k} = {S} rsub {k,0} + {∆} rsub {S1} =0.65+ {0.10*300-20} over {100} =1.78 kN/m²
Neige accidentelle : {S} rsub {Ad} sans objet
## Charge de neige sur toiture terrasse avec acrotères.
EC1-1.3
§5.3.1 et §5.3.3
Pente 4.5% α=2.6° < 30° {μ} rsub {1} =0.8
§6.2
{μ} rsub {2} = {2*0.20} over {0.55} =2.47 limité à 1.6
{l} rsub {s} =2*0.68=1.36 limité à 5 m

# Vent
## Pression dynamique de pointe.
EC1-1.4-§4.5
{q} rsub {p(z)} = {C} rsub {e left (z right )} * {q} rsub {b}

{q} rsub {b} = {1} over {2} *ρ* {v} rsub {b} rsup {2} = {1} over {2} *1.225* {26} ^ {2} * {10} ^ {-3} = 0.414 kN/m²
Bouches-du-Rhônes (13) région A2 {v} rsub {b,0} = 26 m/s
{v} rsub {b} = {v} rsub {b,0} * {C} rsub {dir} * {C} rsub {season} = 26*1*1 = 26 m/s

{C} rsub {e(7.48)} = 1.42 (catégorie IIIb)

{q} rsub {p(7.48)} = 1.42*0.414 = 0.59 kN/m²
# Combinaisons.
1.35*G + 1.5* {S} rsub {1} + 1.5* {φ} rsub {0W} *W
G + {S} rsub {1} + {φ} rsub {0W} *W

{q} rsub {ELU} = 1.35*0.40 + 1.5*0.50 +1.5*0.6*0.20 = 0.35 kN/m
{q} rsub {ELS} = 0.40 + 0.54 + 0.6*0.20 = 1.06 kN/m
# ELU Flexion
## Vérification en section sous M.
EC3-1.1-§6.2.5

{{M} rsub {Ed}} over {{M} rsub {c,Rd}} ≤1

{M} rsub {Ed} = {M} rsub {y,Ed} = {q* {l} ^ {2}} over {8} = {1* {1} ^ {2}} over {8} =196.1 kN.m
Classe 1 en flexion
{M} rsub {c,Rd} = {M} rsub {pl,y,Rd} = {{W} rsub {ply} . {f} rsub {y}} over {{γ} rsub {M0}} = {2787* {10} ^ {-6} *275* {10} ^ {3}} over {1} = 766.43 kN.m

{{M} rsub {Ed}} over {{M} rsub {c,Rd}} = {196.11} over {766.43} = 0.26 < 1 vérifié
## Vérification d’un IPE en flexion bi-axiale.
EC3-1.1-§6.2.9(6) :
Vérification de la section à mi-travée
IPE120 S275 classe 1
{left [{{M} rsub {y,Ed}} over {{M} rsub {pl,y,Rd}} right ]} ^ {α} + {left [{{M} rsub {z,Ed}} over {{M} rsub {pl,z,Rd}} right ]} ^ {β} ≤1
{M} rsub {y,Ed} = 3.72 kN.m
{M} rsub {z,Ed} = 1.90 kN.m
{M} rsub {pl,y,Rd} = {{W} rsub {pl,y} . {f} rsub {y}} over {{γ} rsub {M0}} = {60.73* {10} ^ {-6} *275* {10} ^ {3}} over {1} = 16.70 kN.m
{M} rsub {pl,z,Rd} = {{W} rsub {pl,z} . {f} rsub {y}} over {{γ} rsub {M0}} = {13.6* {10} ^ {-6} *275* {10} ^ {3}} over {1} = 3.74 kN.m
α = 2 ; β = 1

{left [{3.72} over {16.70} right ]} ^ {2} + {left [{1.90} over {3.74} right ]} ^ {1} =0.56 < 1 vérifié

## Dimensionnement ELU poutre sur 2 appuis.
L’effet de V est négligé vis-à-vis de M
Critère EC3-1.1-§6.2.5
{{M} rsub {Ed}} over {{M} rsub {c,Rd}} ≤1
{M} rsub {y,Ed} = {{q} rsub {ELU} * {l} ^ {2}} over {8} = {3.35* {7.85} ^ {2}} over {8} = 25.80 kN.m
Hypothèse : classe 1 en flexion
{M} rsub {c,Rd} = {M} rsub {ply,Rd} = {{W} rsub {ply} . {f} rsub {y}} over {{γ} rsub {M0}} = {{W} rsub {ply} *275* {10} ^ {3}} over {1} = {W} rsub {ply} * 275*103 kN.m

{{M} rsub {Ed}} over {{M} rsub {c,Rd}} = {25.80} over {{W} rsub {ply} *275* {10} ^ {3}} ≤ 1 {W} rsub {ply} ≥ {25.80} over {275* {10} ^ {3}} * {10} ^ {6} = 93.82 cm³
 IPE160 (Wpl,y = 123.9 cm³ classe 1 en flexion)
# ELU Traction
Critère EC3-1.1-§6.2.3 – Résistance en traction
{{N} rsub {Ed}} over {{N} rsub {t,Rd}} ≤1
{N} rsub {Ed} = 99.80 kN
{N} rsub {t,Rd} = min left [{N} rsub {pl,Rd} ; {N} rsub {u,Rd} right ] = 159.61 kN
{N} rsub {pl,Rd} = {A. {f} rsub {y}} over {{γ} rsub {M0}} = {9.40* {10} ^ {-4} *275* {10} ^ {3}} over {1} = 258.50 kN
{N} rsub {u,Rd} = {{β} rsub {3} . {A} rsub {net.} {f} rsub {u}} over {{γ} rsub {M2}} = {0.57*8.14* {10} ^ {-4} *430* {10} ^ {3}} over {1.25} = 159.61 kN
β3 : 2.5*d0=2.5*18=45 < 60 < 5*d0=5*18=90 β3 = 0.5+ {0.2} over {2.5*18} *(60-2.5*18) = 0.57
Anet = 9.40-(1.8*0.7) = 8.14 cm²

{{N} rsub {Ed}} over {{N} rsub {t,Rd}} = {99.80} over {159.61} =0.63 <1 vérifié
# ELU Flambement
## Flambement simple
EC3-1.1-§6.3.1
{{N} rsub {Ed}} over {{N} rsub {b,Rd}} ≤1.0
{N} rsub {Ed} = 4.94 kN
{N} rsub {b,Rd} = χ {A. {f} rsub {y}} over {{γ} rsub {M1}} = 0.06 {4.53* {10} ^ {-4} *275* {10} ^ {3}} over {1} = 7.47 kN
{L} rsub {f} = 5.51 m
{N} rsub {cr,z} = {{π} ^ {2} .E.I} over {{l} rsub {f} rsup {2}} = {{π} ^ {2} *2.1* {10} ^ {8} *11.6* {10} ^ {-8}} over {{5.51} ^ {2}} = 7.92 kN {{N} rsub {Ed}} over {{N} rsub {cr}} = {4.94} over {7.92} = 0.62 > 0.04
{overline {λ}} rsub {z} = sqrt {{A. {f} rsub {y}} over {{N} rsub {cr}}} = sqrt {{4.53* {10} ^ {-4} *275* {10} ^ {3}} over {7.92}} = 3.97 > 0.2
Courbe de fbt : h/b = 133/140 = 0.95 < 1.2 {t} rsub {f} < 100 mm z-z S275 courbe c
χ = 0.06

{{N} rsub {Ed}} over {{N} rsub {b,Rd}} = {4.03} over {7.47} = 0.54 < 1 vérifié
## Calcul des coef Ki
Calcul {χ} rsub {y} et {χ} rsub {z}
IPE400 :	A=84.46 cm²
h/b > 1.2 tf < 40 mm S275
	Forte inertie y-y	Faible inertie z-z
Lf	25.00 m	4.37 m
I	23130 cm4	1318 cm4
{{π} ^ {2} .E.I} over {{l} rsub {f} rsup {2}} Ncr =	767.03 kN	1430.45 kN
overline {λ} sqrt {{A. {f} rsub {y}} over {{N} rsub {cr}}} =	1.74 > 0.2	1.27 > 0.2
Courbe	a	b
χ	0.29	0.44

# ELU Déversement
Critère [EC3-1.1-§6.3.2] :
{{M} rsub {Ed}} over {{M} rsub {b,Rd}} ≤1.0
{M} rsub {Ed} = {M} rsub {y,Ed} = 15.69 kN.m
Calcul de {χ} rsub {"LT"}
{overline {λ}} rsub {"LT"} = sqrt {{{W} rsub {y} . {f} rsub {y}} over {{M} rsub {cr}}} = sqrt {{366.6* {10} ^ {-6} *275* {10} ^ {3}} over {168.18}} = 0.77
Courbe de déverst : h/b = 240/120 = 2 → courbe a
{χ} rsub {"LT"} = 0.8124

IPE240 S275  classe 1 en flexion :
{M} rsub {b,Rd} = {χ} rsub {"LT"} {{W} rsub {y} . {f} rsub {y}} over {{γ} rsub {M1}} = 0.4130* {366.6* {10} ^ {-6} *275* {10} ^ {3}} over {1} = 41.63 kN.m

{{M} rsub {Ed}} over {{M} rsub {b,Rd}} = {63.40} over {81.66} = 0.78 < 1 vérifié
# ELS.
## Vérification ELS poutre sur 2 appuis.
Critère EC3-1.1-§7.2.1 : plancher en général
{w} rsub {3} = L / 300 = 5400 / 300 = 18 mm → {q} rsub {w3} = 9.78 kN/m
{w} rsub {max} = L / 200 = 5400 / 200 = 27 mm → {q} rsub {wmax} = 5.60+9.78 = 15.38 kN/m

{f} rsub {3} = {5*9.78* {5.4} ^ {4}} over {384*2.1* {10} ^ {8} *5790* {10} ^ {-8}} * {10} ^ {3} = 9 mm < {w} rsub {3} = 18 mm vérifié
{f} rsub {max} = {5*15.38* {5.4} ^ {4}} over {384*2.1* {10} ^ {8} *5790* {10} ^ {-8}} * {10} ^ {3} = 14 mm < {w} rsub {max} = 27 mm vérifié

ou

Critère EC3-1.1-§7.2.1 : plancher en général
{f} rsub {3} = {5*9.78* {5.4} ^ {4}} over {384*2.1* {10} ^ {8} *5790* {10} ^ {-8}} * {10} ^ {3} = 9 mm < {w} rsub {3} = {3000} over {300} = 18 mm vérifié
{f} rsub {max} = {5*15.38* {5.4} ^ {4}} over {384*2.1* {10} ^ {8} *5790* {10} ^ {-8}} * {10} ^ {3} = 14 mm < {w} rsub {max} = {3000} over {200} = 27 mm vérifié
## Dimensionnement ELS poutre sur 2 appuis.
Combinaison ELS : G + I
{q} rsub {ELS} = 6.00 + 14.40 = 20.40 kN/m
{f} rsub {max} = {5* left (20.40 right ) * {5.40} ^ {4}} over {384*2.1* {10} ^ {8} * {I} rsub {y}} ≤ {w} rsub {max} = L/400 = 5.40/400 = 0.0135 m (EC3-1.1-§7.2.1 plancher en général)
{I} rsub {y} ≥ {5* left (20.40 right ) * {5.40} ^ {4}} over {384*2.1* {10} ^ {8} *0.0135} * {10} ^ {8} = 7967 cm⁴ IPE 300 (Iy = 8356 cm⁴)

{q} rsub {3} = 20.40 kN/m
{f} rsub {3} = {5* left (20.40 right ) * {5.40} ^ {4}} over {384*2.1* {10} ^ {8} * {I} rsub {y}} ≤ {w} rsub {3} = L/400 = 5.40/400 = 0.0135 m (EC3-1.1-§7.2.1 plancher en général)
{I} rsub {y} ≥ {5* left (20.40 right ) * {5.40} ^ {4}} over {384*2.1* {10} ^ {8} *0.0135} * {10} ^ {8} = 7967 cm⁴ IPE 300 (Iy = 8356 cm⁴)
# Boulons.
## Dispositions constructives.
{e} rsub {1} = 30 mm	> 1.2* {d} rsub {0} = 1.2*18 = 22 mm
{e} rsub {2} = 30 mm	> 1.2* {d} rsub {0} = 22 mm
{p} rsub {1} = 60 mm	> 2.2* {d} rsub {0} = 40 mm
< min(14t ;200) = min(14*7 ;200) = 98 mm
## Cisaillement.
Critère EC3-1.8-§3.6 :
{F} rsub {v,Ed} ≤ {F} rsub {v,Rd}

{F} rsub {v,Ed} = {99.80} over {3} = 33.27 kN 3boulons, 1 plan de cisaillement excentrement négligé
{F} rsub {v,Rd} = {{α} rsub {v} . {f} rsub {ub} .A} over {{γ} rsub {M2}} = {0.6*800* {10} ^ {3} *157* {10} ^ {-6}} over {1.25} = 60.29 kN
αv = 0.6 classe 8.8 + plan de cisaillement passe par la partie fileté

{F} rsub {v,Ed} = 33.27 kN < {F} rsub {v,Rd} = 60.29 kN vérifié
## Pression diamétrale.
Critère EC3-1.8-§3.6 – pression diamétrale :
{F} rsub {v,Ed} ≤ {F} rsub {b,Rd}

Vérification sur la cornière t = 7
{F} rsub {v,Ed} = 160.00/3 = 53.33 kN 3 boulons
{F} rsub {b,Rd} = {{{k} rsub {1} .α} rsub {b} . {f} rsub {u} .d.t} over {{γ} rsub {M2}} = {2.5*0.77*430* {10} ^ {3} *0.012*0.005} over {1.25} = 39.73 kN
k1 = min[ 2.8* {25} over {13} -1.7  ;2.5] = 2.5
αb = min[ {30} over {3*13}  ; {60} over {3*13} - {1} over {4}  ; {800} over {430}  ;1] = 0.77

{F} rsub {v,Ed} = 33.27 kN < {F} rsub {b,Rd} = 60.29 kN vérifié
## Cisaillement de bloc.
Critère EC3-1.8-§3.10.2
{F} rsub {v,Ed} ≤ {V} rsub {eff,2,Rd} (chargement excentré)
{F} rsub {v,Ed} = 160.00 kN
{V} rsub {eff,2,Rd} = {{0.5.f} rsub {u} . {A} rsub {nt}} over {{γ} rsub {M2}} + {{1} over {sqrt {3}} . {f} rsub {y} . {A} rsub {nv}} over {{γ} rsub {M0}} = {0.5*430* {10} ^ {3} *147* {10} ^ {-6}} over {1.25} + {{1} over {sqrt {3}} *275* {10} ^ {3} *735* {10} ^ {-6}} over {1.0} = 141.98 kN
{A} rsub {nt} = left (30-0.5*18 right ) *7 = 147 mm²
{A} rsub {nv} = left (30+2*60-2.5*18 right ) *7 = 735 mm²
{F} rsub {v,Ed} = 160.00 kN < {V} rsub {eff,2,Rd} = 141.98 kN vérifié